Накопительный парогенератор

ПГН

с таймером процедуры

Паспорт и руководство по эксплуатации

Sib-par.ru

Россия г. Барнаул.

тел. 8-902-141-4178

1.   Назначение парогенератора

  - Парогенератор накопительный, далее ПГН, предназначен для использования в саунах и банях (СПА - Сауна, Фитобочка, Хамам). Применяется в качестве основного источника пара и создания паровой среды температурой от 0° до 80° С.

  - ПГН предназначен для эксплуатации в сухих, теплых, хорошо проветриваемых помещениях, (нельзя устанавливать парогенератор в помещениях с отрицательной температурой, так как это приведет к выходу прибора из строя)

  - Парогенератор относится к изделиям, работающим под надзором (обязательное присутствие человека)

2.  Основные технические характеристики

|  | Наименование характеристики | норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры (длинна*высота*ширина) | 420х320х190 мм |
| 2 | Масса, кг | 9 |
| 3 | Рабочая емкость, л | 6 |
| 4 | Потребляемая мощность, кВт/ч | 2-2,5 |
| 5 | Время выхода в рабочий режим, мин. | 10 / 12 |
| 6 | Производительность, кг. пара/ч | 3,5 |
| 7 | Сечение питающего провода, мм*2 | 1,5 |
| 8 | Напряжение питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| 9 | Качество питающей воды | Чистая (фильтрованная) вода |

3. Меры безопасности

3.1 Перед началом работы обязательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации.

3.2 Подключение ПГН к электросети, и его работа, требует соблюдения всех мер техники безопасности при выполнении операций по эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

3.3 Работы по подключению к электрической сети и водопроводно-канализацилнной магистрали должны выполняться только квалифицированным персоналом.

3.4 Все работы по обслуживания ПГН производить только после отключения от сети.

  - Запрещается:

    - Включать парогенератор без заземления;

    - Проводить ремонтные и обслуживающие работы с необесточенной панелью управления

    - Включать парогенератор со снятыми крышками

    - Закрывать во время работы выходное отверстие пара (категорически запрещено)

4. Устройство и работа ПГН

4.1. Парогенератор (см. рис 1) состоит из корпуса, в котором расположены: рабочая емкость-испаритель из нержавеющей стали со встроенным нагревателем (ТЭНом), устройство контроля уровня воды по кондуктометрическому датчику (которое защищает ТЭН от перегрева при выкипании воды в испарителе) и выносного блока управления – терморегулятора (8 рис1).

4.2. Корпус ПГН с ёмкостью-испарителем предназначен для монтажа на стену, для этого в задней стенке корпуса имеются проушины.

4.3. Корпус выносного блока управления крепится на кронштейн, который предварительно прикручивается шурупами к стене в месте установки. На кронштейне имеются зацепы на которые в дальнейшем и одевается корпус выносного блока управления. Кронштейн входит в комплект поставки.

4.4. В дне парогенератора имеется слив, на который накручивается шаровый кран. Слив предназначен для удаления воды из парогенератора и его промывки. Это необходимо делать каждый раз перед сменой фитосбора или аромопрепаратов, во избежание смешивания компонентов разных по назначению фитосборов или аромопрепаратов.

4.4. Внутри заливочной (1 рис.1) горловины размещается встроенный контейнер для фитосборов, выполненный в виде ситечка цилиндрической формы. Пар проходя через заливочную горловину и контейнер с фитосбором - ароматизируется.

4.5. При отсутствии воды в испарителе или выкипании воды ниже допустимого уровня, устройство контроля уровня выдаёт предупреждающий звуковой сигнал и блокирует работу ТЭНа. Для начала работы или продолжения работы парогенератора необходимо снять крышку с заливочной горловины (1 рис.1)  долить воду в парогенератор и установить крышку на место, зафиксировав её защёлками.

На передней панели корпуса ПГН имеется устройство визуального контроля уровня воды в испарителе (5 рис1), с отметками MIN  и MAX. Не следует доливать воду выше отметки MAX. Иначе при начале работы ПГН в патрубок выхода пара (2 рис1) вместе с паром будет попадать некоторое количество горячей воды, что не желательно.

4.6. При нагреве ТЭНом воды до 100°С, вода закипает и превращается в пар, который поступает в парную. Датчик (7 рис. 1) размещается  в фитобочке, СПА-сауне и т.д., парогенератор включает или отключает нагрев воды в испарителе, в зависимости от показания датчика, в результате чего, достигается нужная и комфортная температура в фитобочке или сауне для парения.

Рис.1  Устройство ПГП

1.  Заливная горловина, со встроенным

контейнером для фитосборов

2.  Выход пара

3.  Кнопка включения питания (сеть)

4.  Предохранитель(15А)

5.  Визуальный уровень контроля воды

6.  Кабель сетевой

7.  Датчик температуры (располагается в

парной)

8.  Блок управления ПГ (терморегулятор)

4.7. Включение ПГН осуществляется путём переключения тумблера (3 рис 1) в положение включено. После включения на цифровом индикаторе (2 рис2) выносного блока управления отображается надпись «OFF», эта надпись сообщает ползователю о том что парогенератор находится в нерабочем режиме.

В режиме «OFF» можно отредактировать параметры работы парогенератора.

- Первый параметр это «температура задания» -  данный параметр определяет значение температуры которое будет поддерживаться в фитобочке во время работы парогенератора. Значение задаётся от 10 °С до 80 °С, с шагом в один градус.

- Второй параметр – «время процедуры». Параметр определяет время работы парогенератора после пуска. Значение задается от 5 мин. до 90мин., с шагом в 5 минут.

Параметры вызываются на редактирование путём нажатия кнопки (6 рис2). При первом нажатии на цифровом индикаторе отображается «температура задания». После второго нажатия отображается «время процедуры». Третье нажатие возвращает отображение режима «OFF».

Рис 2  Выносной блок управления

парогенератора

1. Корпус блока управления

2. Цифровой индикатор отображения параметров и температуры

3. Кнопка переключения в рабочий режим

4. Кнопка увеличения параметра

5. Кнопка уменьшения параметра

4. Кнопка выбора редактируемых параметров.

Кнопками (3 и 4 рис2) можно изменить значение параметра в большую или меньшую сторону. После изменения параметры сохраняются в памяти и возобновляются при следующем  включении парогенератора.

Для перевода парогенератора в рабочий режим необходимо нажать кнопку (3 рис2). При переходе в рабочий режим на цифровом индикаторе отображается текущая температура в фитобочке, тэн включается на нагрев.

Если в рабочем режиме нажать на кнопку (6 рис 2), так же вызовутся на редактирование параметры но с некоторыми отличиями. Параметр «время процедуры» будет отображать время, которое осталось до конца процедуры. Это время и также «температуру задания» можно оперативно отредактировать. Все эти корректировки после возврата в режим «OFF» или выключения парогенератора в памяти сохраняться не будут.

- Установка и подключение ПГН

5.1. Подключение устройства производить только к трехпроводной (Фаза, Ноль, Земля) сети электропитания

5.2. Установить парогенератор в любом удобном для вас месте, закрепить блок управления (8 рис.1).

5.3. Соединить отверстия выхода пара металлопластиковой трубой с разводкой пара в парной.

5.4. Установить температурный датчик  (7 рис.1) на расстоянии 50-70 см. от пола (данное расстояние указанно именно для установки в фитобочке) под сиденьем.

Рис 3  Установка ПГН.

5.5. Снять крышку с заливочной горловины (1 рис.1). Извлечь из заливочной горловины ситечко цилиндрической формы. Залить воду в заливную горловину до отметки Max, положить в ситечко фитосбор, поместить ситечко назад в заливочную горловину, установить крышку горловины на место, зафиксировав её защёлками.\

5.6.  включить вилку питания в сеть,  нажать клавишу сеть (3 рис.1) на корпусе ПГН.

5.7. Кнопками управления выставить нужную температуру кнопками (4 рис.2) и нажать кнопку переключения режимов (3 рис2).

5.7. По окончании процедуры повторно нажать кнопку (3 рис2). Выключить ПГН  клавишей сеть.

5.8. Слить воду (осторожно кипяток)

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия и гарантийный срок  эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации изделия. Срок службы изделия – 3 года.

6.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня получения парогенератора потребителем, но не позднее 1 месяца со дня отгрузки. Дата отгрузки проставляется в паспорте на изделие и заверяется подписью и печатью поставщика. Паспорт является документом который заменяет гарантийный талон.

6.3. Потребитель лишается прав на гарантийный ремонт (обслуживание) в следующих случаях:

- при утере данного паспорта

- при наличии механических повреждений, вскрытии корпуса парогенератора

- при несвоевременной промывке парогенератора от накипи

- при нарушении правил эксплуатации

Запрещается:

- Работа парогенератора при обнаружении неисправности.

- Включать парогенератор без заземления.

- Открывать заливную горловину во время работы парогенератора.

- Открывать заливную горловину голыми, не защищенными руками.

- Включать парогенератор со снятыми крышками

- Закрывать во время работы выходное отверстие пара и паропроводы.

- Запрещается работа парогенератора без надзора человека.

Помните

Через каждые 50-60 часов работы  необходимо промывать емкость-испаритель  раствором удаляющим накипь. ( В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЫВКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛИЗОВАТЬ ТАКИЕ СРЕДСТВА КАК « Антинакипин», «Лимонная кислота» (столовая).

Наименование изделия

Парогенератор накопительный (ПГН)

Изготовлен: Компания «сибирский пар»

Дата изготовления: «23» ноября 2016г.

Дата продажи          «_____»_________________2016г.

Компания  « Сибирский пар»    sib-par.ru  ( mail:  sib-par@mail.ru)

# Text boxes

1

2

3

4

5

6